DIAMENTOWA KOLEKCJA

BLACK MOON 2015 nr kat.: 1304

Wymiary urządzenia:

Długość: 5,7 m

Szerokość: 5,2 m

Wysokość: 2,8 m

Przestrzeń minimalna: 9,4 x 9,1 m

Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat

Głębokość posadowienia: 0,6 m

Wysokość swobodnego upadku: 2,6 m

Opis urządzenia

Urządzenie składa się z następujących podzespołów:

- bariera zabezpieczająca z bulajem/B-BULAJ						1 szt.

- ślizg standardowy, wysokość części startowej h=1000 mm/SN-1000 			1 szt.

- wieża trójkątna z dachem, wysokość podestu h=1000 mm/W3D-1000 			1 szt.

- wejście wspinaczkowe, wysokość części startowej h=1000 mm/WW-1000 			1 szt.

- ścianka orbita L=3000 mm/SO-3000							1 szt.

- ścianka łuk L=1600 mm/SŁ-1600								2 szt.

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.

Konstrukcja – stal kwasoodporna 0H18N9.

Daszki, bariery, podesty – płyta HPL.

Ślizg standard - stal kwasoodporna 0H18N9.

Zjeżdżalnia rurowa – polietylen.

Rurka strażacka – stal kwasoodporna 0H18N9.

Lina – poliamidowa, pleciona, klejona, zbrojona stalą, φ 18 mm.

Złączki do lin – kwasoodporna, aluminium, poliamid.

Fundament – stopa betonowa.

Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176- 1.