JUMBO nr kat.: 411

Wymiary urządzenia:

Długość: 7,1 m

Szerokość: 5,1  m

Wysokość: 3,0 m

Przestrzeń minimalna: 10,5 x 9,0 m

Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat

Głębokość posadowienia: 0,8m

Wysokość swobodnego upadku: 3,0 m

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.

JUMBO jest to urządzenie składające się z konstrukcji stalowej w kształcie kuli, kuli linowej znajdującej się wewnątrz konstrukcji stalowej, płaszcza linowego wychodzącego poza obrys konstrukcji stalowej oraz dwóch pięter linowych. Konstrukcja stalowa złożona jest z czterech stalowych łuków wygiętych z rur o średnicy 139.7, połączonych ze sobą pod kątem 90 stopni. Konstrukcja stalowa zabezpieczona jest przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Elementy linowe wykonane są z lin poliamidowych, plecionych, klejonych średnicy 18mm, połączonych złączkami wykonanymi z aluminium, stali nierdzewnej oraz tworzyw sztucznych. Naciąg części linowej zapewniają śruby rzymskie zamocowane do konstrukcji lub kotwione w gruncie. Śruby rzymskie zabezpieczone są przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Posadowienie konstrukcji stalowej wykonane jako stopy żelbetowe.

Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni         zgodnie z normą PN EN 1176- 1. Do wykonania montażu niezbędna jest możliwość dojazdu ciężkiego sprzętu budowlanego.