TEMISTO nr kat.: 414

Wymiary urządzenia:

Długość: 5,1 m

Szerokość: 4,4  m

Wysokość: 4,3 m

Przestrzeń minimalna: okrąg o promieniu 4,55m

Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat

Głębokość posadowienia: 1,0 m

Wysokość swobodnego upadku: 3,0 m

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.

Urządzenie TEMISTO to urządzenie w kształcie kuli o średnicy 5,1m i wysokości 4,4m. Konstrukcję tworzy sześć stalowych łuków, o promieniu gięcia R=2500mm, wykonanych z rur o średnicy 108 mm i zakotwionych w gruncie za pomocą stóp żelbetowych.. Konstrukcja zabezpieczona jest przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Na konstrukcji stalowej rozpięte są trzy poziomy siatek linowych umieszczonych na wysokościach 1, 2 i 3m nad poziomem terenu. Każda z sześciu ścian bocznych zabudowana jest ścianami linowymi, które powodują, że konstrukcja linowa przybiera kształt quasi kuli. Korektę naciągu umożliwiają śruby rzymskie, które są zabezpieczone przed korozja poprzez cynkowanie ogniowe. Sieć wykonana jest z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Średnica liny wynosi 18 mm. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z tworzywa sztucznego i aluminium.

Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni         zgodnie z normą PN EN 1176- 1. Do wykonania montażu niezbędna jest możliwość dojazdu ciężkiego sprzętu budowlanego.