PIRAMIDA LINOWA SINOPE nr kat.: 211

Wymiary urządzenia:

Długość: 8,0 m

Szerokość: 8,0 m

Wysokość: 4,5 m

Przestrzeń minimalna: okrąg o średnicy 9,6 m

Grupa wiekowa: od 5 do14  lat

Wysokość swobodnego upadku: 1,0  m

Głębokość posadowienia: 0,7 m

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia

Głównym elementem konstrukcyjnym jest 4,5 metrowy słup stalowy o średnicy 139,7 mm  zabezpieczony przed korozją poprzez cynkowanie  ogniowe. Konstrukcję linową tworzy sześć lin głównych zamocowanych w gruncie za pomocą ocynkowanych ogniowo blach kotwiących. Korektę naciągu umożliwiają ocynkowane ogniowo śruby rzymskie. Pomiędzy sąsiadującymi linami nośnymi rozpiętych jest sześć ścian linowych. Dodatkową atrakcją są linowe płaszczyzny poziome na wysokości 1,0 i 2,5 m.  Sieć wykonana jest z liny polipropylenowej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Średnica liny wynosi 16 mm. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy łączące liny ze słupem wykonane są ze stali nierdzewnej.

Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą  PN EN 1176-1  np. typu darń – trawa.